ЛСП03ВЕх

т

мощность ИС, Вт напряжение, В частота, Гц степень защиты

климат. исполнение

65,  2x65,  80,  2x80

220

50

IР54

У3, ХЛ3, Т3

ТУ У 3.62-00214263.090-2000

НАЗНАЧЕНИЕ: Взрывобезопасный светильник уровня защиты 2Ех предназначен  для общего  освещения взрывоопасных  зон класса  1, 2 и пожароопасных  зон классов  П-I, П-II в соответствии с маркировкой  по взрывозащите, а также допускается  его применение  в зонах  21, 22 при условии соблюдения  требований

НПАОП 40.1.1.32-01, ПУЭ и других нормативных документов  в помещениях  нефтяной,  нефтеперерабатывающей, газовой,  химической, цементной,  деревообрабатывающей и других отраслей  промышленности.

Температура  окружающей  среды  при эксплуатации от +50С до +400С.

КОНСТРУКЦИЯ: Корпусные детали из алюминиевого  сплава,  пластмасс,  стали. Светопропускающий элемент - труба из полиметилметакрилата. Аппаратура  управления  встроенная.  Во всех исполнениях два сальниковых  ввода для электрокабеля.

Класс защиты от поражения  электрическим  током I по ГОСТ 12.2.007.0

ИСТОЧНИКИ СВЕТА: Люминесцентные линейные лампы типа ЛБ-65, ЛБ-80. Цоколь - G13. А также другие лампы с аналогичными электрическими  параметрами  и габаритными размерами.

МОНТАЖ: При помощи двух подвесных устройств крепятся  на монтажный профиль  в виде подвесов  (крюков) или кронштейнов,  а также на трос.

Рабочее  положение  светильника - горизонтальное. Рекомендуемая высота установки: 2,5...5м.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:  Светильник. Лампы по отдельному  заказу.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- коррозиестойкие материалы  корпусных деталей  (алюминиевый сплав и пластмассы) обеспечивают  длительный срок

службы;

- высокая  степень защиты оптической системы и аппаратуры  управления  позволяет  сохранять  стабильные

электрические  и светотехнические  параметры  на протяжении  всего срока  эксплуатации;

- индивидуальная  компенсация  реактивной  мощности в светильниках с двумя лампами дает высокий коэффициент

мощности, не менее  0,8;

- встроенная  аппаратура  управления  и оригинальная  конструкция двух подвесок  дает возможность  транзитного

электроподключения в линию без  дополнительных расходов  на кабельную  и электротехническую  инсталляцию;

- сертифицированы на соответствия  требованиям  ГОСТов по взрывозащите. Имеются Разрешения на применение  на

территории  Украины, Российской  Федерации  и Республики Беларусь.

ЛСП03ВЕх

18	www.vatra.te.ua

Корпорация «ВАТРА»

ЛСП03ВЕх

www.vatra.te.ua	Корпорация «ВАТРА»

500...1260

H

L	B

расшифровка модификации

| Тип светильника | Напряж., В | Степень защ иты | Уровень и вид взрывозащ иты | ИС | Цоколь | тип КСС | КПД, % | Соs | Габариты, LxBxH, мм | Масса, кг** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛСП03ВЕх-1х65-512 | 220 | IP54 | 2ExedIICT5X* | FL | G13 | М | 72 | 0,4 | 1695x113x390 | 11,2 |
| ЛСП03ВЕх-2х65-512 | 220 | IP54 | 2ExedIICT5X* | FL | G13 | М | 72 | 0,8 | 1695x230x405 | 20 |
| ЛСП03ВЕх-1х80-412 | 220 | IP54 | 2ExedIICT4X* | FL | G13 | М | 72 | 0,4 | 1695x113x390 | 11,2 |
| ЛСП03ВЕх-2х80-412 | 220 | IP54 | 2ExedIICT4X* | FL | G13 | М | 72 | 0,8 | 1695x230x405 | 20 |
| ЛСП03ВЕх-1х65-511 | 220 | IP54 | 2ExedIICT5X* | FL | G13 | Д | 62 | 0,4 | 1695x205x390 | 12,5 |
| ЛСП03ВЕх-2х65-511 | 220 | IP54 | 2ExedIICT5X* | FL | G13 | Д | 62 | 0,8 | 1695x310x405 | 23,4 |
| ЛСП03ВЕх-1х80-411 | 220 | IP54 | 2ExedIICT4X* | FL | G13 | Д | 62 | 0,4 | 1695x205x390 | 12,5 |
| ЛСП03ВЕх-2х80-411 | 220 | IP54 | 2ExedIICT4X* | FL | G13 | Д | 62 | 0,8 | 1695x310x405 | 23,4 |

* буква «Х» в маркировке взрывозащиты указывает на применение светильников в местах, где обеспечивается защита от механических повреждений или исключается возможность механических повреждений.

** отклонение массы ±10%

www.vatra.te.ua

Корпорация «ВАТРА» 	19